## Slide 1: คู่มือ
CPAC | Omniclass

## Slide 2
Introduction and User Guide Omniclass®
Omniclass® เป็นระบบการจัดระเบียบข้อมูลที่นำมาใช้สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง สามารถนำไฟใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย เช่น การจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของวัตถุ หรือ การจัดการข้อมูลโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือการจำแนกฐานข้อมูลใบแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) ตั้งแต่การจัดระเบียบ Material Library และการจัดระเบียบรายงาน ไปจนถึงการจัดเตรียมวิธีการรวบรวมหรือเจาะลึกข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ตามความต้องการของโครงการต่าง
ตาราง Omniclass ที่มีความเกี่ยวข้องกัน 15 ตาราง มีดังนี้
Table 11 - Construction Entities by Function
Table 12 - Construction Entities by Form
Table 13 - Spaces by Function
Table 14 - Spaces by Form
Table 21 – Elements
Table 22 - Work Results
Table 23 – Products -> เพื่อจำแนกและกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง หรือส่วนประกอบที่ใช้ในการก่อสร้าง
Table 31 – Phases
Table 32 – Services
Table 33 – Disciplines
Table 34 - Organizational Roles
Table 35 – Tools
Table 36 – Information
Table 41 – Materials
Table 49 - Properties

## Slide 3
แนวทางการจำแนกคุณสมบัติ หรือส่วนประกอบที่ใช้ในการก่อสร้าง
Level 1
ลักษณะการทำงาน, หน้าที่ (Function)
เอกลักษณ์, ลักษณะของสินค้า (Identity)
พื้นที่การใช้งาน (Area)
Level 2
หมวดสินค้า, ประเภทการทำงาน (Category)
กลุ่มของผลิตภัณฑ์ (Product line)
Level 3
ประเภทของสินค้า (Product type)
วัสดุหลักของสินค้า (Main material)
Object Level 1
Project
Object Level 2
Object Level 3
23 - XX . XX . XX . XX
Omniclass Table
Level 1
Level 2
Level 3
Up to Level 8

## Slide 4
รายการ Omniclass Table 23 Level 1

## Slide 5
คำนิยามเพื่อพิจารณาและตัอย่าง Omniclass Table 23 Level 1
23-11 Site Product
ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ใช้ในบริเวณโครงการและไซต์งาน โดยรวมผลิตภัณฑ์ ดังนี้
อิฐ (Bricks)
บล็อก (Blocks)
วัสดุพื้นฐาน (Basic Material)
คอนกรีตผสม (Concrete Mixtures)
สินค้าเกี่ยวกับการจัดสวนและพืช/ต้นไม้ (Landscape)
สมอบนพื้นดิน (Ground Anchor)
ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงพื้นดิน (Ground Improvement Products)
แผ่น/หิน สำหรับงานเสริมโครงสร้าง และโครงสร้างสำหรับการกักเก็บน้ำ (sheeting and revetments, retention structures)
ผลิตภัณฑ์ไซต์ชั่วคราว (Temporary Site product)

## Slide 6
คำนิยามเพื่อพิจารณาและตัอย่าง Omniclass Table 23 Level 1
23-13 Structural and Exterior Enclosure Products
ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ใช้เป็นโครงสร้างหรือสิ่งที่ล้อมรอบสิ่งก่อสร้าง เพื่อป้องกันสิ่งต่างๆ จากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
ผนังภายนอก (Exterior finishes)
ฐานราก (Foundations)
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงสร้าง (Structural Concrete)
ผลิตภัณฑ์ปิดผิวหรือห่อหุ้มอาคาร (Envelope enclosure)
ผลิตภัณฑ์โครงสร้าง และโครงสร้างสำเร็จรูป (Structure Framing)
ผลิตภัณฑ์มุงหลังคา (Roofing)
วัสดุป้องกันความร้อนและความชื้น

## Slide 7
คำนิยามเพื่อพิจารณาและตัอย่าง Omniclass Table 23 Level 1
23-15 Interior and Finish Products
ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ใช้ภายในสิ่งก่อสร้าง เพื่อการแบ่งพื้นที่ และตกแต่งพื้นผิว
สีทาฝ้า/เพดาน/ผนัง/พื้น (Paint)
กระเบื้องผนัง/พื้น (Tile)
วัสดุแบ่งพื้นที่ (Divide Material) อาทิ ยิปซั่ม, พาร์ทิชั่น อื่นๆ

## Slide 8
คำนิยามเพื่อพิจารณาและตัอย่าง Omniclass Table 23 Level 1
23-17 Openings, Passages, and Protection Products
ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ใช้เป็นทางเข้าสิ่งก่อสร้าง หรือเชื่อมสิ่งก่อสร้างกับภายนอก
ประตู (Door)
หน้าต่าง (Window)
วงกบ (Frame)
ประตูหนีไฟ (Fire Door)
ประตูที่อยู่บนพื้น/เพดาน/หลังคา (Hatches)
บานเกร็ด/ช่องระบายอากาศบนหลังคา (Louver)
กันสาด/ผ้าใบบังแดด (Awnings)
หน้าต่างบานเกล็ด, บานเกล็ดของหน้าต่าง, แผ่นมู่ลี่ (Shutter)
สิ่งที่เชื่อมต่อหรือติดตั้งบริเวณ ช่องเปิด ชนิดอื่นๆ อาทิ แผ่นกระจก, มุ้งลวด, บันได, ทางเชื่อม

## Slide 9
คำนิยามเพื่อพิจารณาและตัอย่าง Omniclass Table 23 Level 1
23-19 Specialty Products
ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ใช้ในการตกแต่งหรืออุปกรณ์ประดับภายในและภายนอกสิ่งก่อสร้างในเชิงสถาปัตยกรรม รวมถึงอุปกรณ์เบ็ดเตร็ดอื่นๆ
ยอดหลังคา/หอคอยยอดเจดีย์ (Steeples)
ยอดแหลมของตึก/หอคอย/ยอดเจดีย์ (Spires)
ตู้เก็บของ (Locker)
เตาผิง (Fireplace)
เตาอบ/เตาทำอาหาร (Stove)
เสาธง (Flagpoles)
ผลิตภัณฑ์ห้องน้ำชนิดพิเศษ อาทิ ห้องอบไอน้ำ
ผลิตภัณฑ์โครงสร้างทางวิศวกรรม หรืออาคารสำเร็จรูป (Engineering Structure/Complete Building)

## Slide 10
คำนิยามเพื่อพิจารณาและตัอย่าง Omniclass Table 23 Level 1
23-21 Furnishings, Fixtures and Equipment Products
ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ใช้ตกแต่งบ้าน/เครื่องเรือน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ทำให้สามารถเพลิดเพลินหรือความสนุกทั้งภายในและภายนอกสิ่งก่อสร้าง
เฟอร์นิเจอร์ (Furniture)
อุปกณณ์สันทนาการ/อุปกรณ์ออกกำลังกาย (Recreational and Fitness equipment)
ผลงานทางศิลปะ (Arts)
สนามเด็กเล่น (Playground equipment)
สระน้ำ (Pools)
กระถางต้นไม้ (Potted Plant)
อุปกรณ์ทางด้านอาหาร (Food Service)
อุปกรณ์สำหรับงานเบา (Light Duty) อาทิ งานทำความสะอาด -> ส่วนนี้จะไม่รวม Industrial Equipment

## Slide 11
คำนิยามเพื่อพิจารณาและตัอย่าง Omniclass Table 23 Level 1
23-23 Conveying Systems and Material Handling Products
ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ใช้เคลื่อนย้ายหรือขนส่งคนหรือวัสดุ/สิ่งของ
ลิฟท์ (Elevator/lift)
บันไดเลื่อน (Escalators)
ลิฟท์ลำเลียงของ (Dumbwaiters)
อุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียงวัสดุ (Materials Handling)
สายพานลำเลียง (Conveyors)
รอก (Hoists)
เครน (Crane)
นั่งร้าน (Scaffolding)

## Slide 12
คำนิยามเพื่อพิจารณาและตัอย่าง Omniclass Table 23 Level 1
23-25 Medical and Laboratory Equipment
ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ใช้เฉพาะทางการแพทย์และห้องปฎิบัติการ
สินค้าที่ใช้ในโรงพยาบาล และแผนกต่าง
ทัณตกรรณ
รังสีวิทยา
ห้องผ่าตัด
กล้องจุลทรรศน์
Notes: วิสัญญีวิทยาและทางเดินหายใจ (Anesthesiology and Respiratory Products)
โสตวิทยา (Audiology Products)
ชันสูตร (Autopsy and Postmortem Products)
ทันตกรรณ (Dental Products)
ผิวหนังวิทยา (Dermatology Products)
ห้องฉุกเฉินและห้องผู้ป่วยหนัก (Emergency Trauma and Intensive Care Products)
วิทยาต่อมไร้ท่อ (Endocrinology Products)
ระบบทางเดินอาหารและตับ (Gastroenterology and Hepatology Products)
อายุรกรรม (General Internal Medicine Products)
กายภาพบำบัด (Therapeutic and Physical Therapy Products)
โลหิตวิทยา (Hematology Products)
แก๊สทางการแพทย์ (Medical Gas Products)
การพยาบาล (Nursing Products)
สูติ-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology Products)

## Slide 13
คำนิยามเพื่อพิจารณาและตัอย่าง Omniclass Table 23 Level 1
23-27 General Facility Services Products
ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ใช้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่ทั่วไปของอาคาร
ระบบวัดคุม (Instrument system)
ระบบควบคุม (Control system)
ท่อ (Piping)
วาล์ว (Valve)
ปั๊ม (Pump)
เครื่องอัดอากาศ (Compressors)

## Slide 14
คำนิยามเพื่อพิจารณาและตัอย่าง Omniclass Table 23 Level 1
23-29 Products intended to protect both the occupant and facility from harm.
ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ใช้ป้องกันผู้อาศัยและสิ่งก่อสร้าง จากอันตราย
กล้องวงจรปิด (CCTV)
อุปกรณ์ตรวจจับสภาพแวดล้อมต่างๆ (Environment Detector)
ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและทาความ สะอาด ในกรณีที่มีสารเคมีหรือสิ่งส่งตรวจหก รั่วไหล (Spill kit)
อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire alarm, Detector)
อุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Fighting)
สปริงเกอร์ (Sprinklers)
เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Defibrillators)
ควบคุมการเข้าออก (Access Control)

## Slide 15
คำนิยามเพื่อพิจารณาและตัอย่าง Omniclass Table 23 Level 1
23-31 Plumbing Specific Products and Equipment.
ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาโดยเฉพาะ
โถสุขภัณฑ์ (Toilets)
อ่างล้างจาน (Sinks)
ก๊อกน้ำ (Faucets)
ท่อระบายน้ำและอุปกรณ์ (Plumbing Tubing)
**งานท่อ อุปกรณ์แขวน และปั๊มน้ำ ให้ใช้ 23-27 General Facility Services

## Slide 16
คำนิยามเพื่อพิจารณาและตัอย่าง Omniclass Table 23 Level 1
23-33 HVAC Specific Products and Equipment
ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบระบบความร้อน ความเย็น และการระบายอากาศโดยเฉพาะ
ระบบทำความเย็น (Cooling System)
ระบบทำความร้อน (Heating System)
ปั๊มความร้อน (Heat pump)
เครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Units)
ท่อลมสังกะสี (Air Duct)
อุปกรณ์เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (HVAC instrumentation and control devices)
**งานท่อ อุปกรณ์แขวน และปั๊มน้ำ ให้ใช้ 23-27 General Facility Services

## Slide 17
คำนิยามเพื่อพิจารณาและตัอย่าง Omniclass Table 23 Level 1
23-35 Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบระบบไฟฟ้า และแสงสว่างโดยเฉพาะ
หม้อแปลง (Transformers)
มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric motor)
แสงสว่าง (Lighting)
สวิตซ์ไฟฟ้า (Switch)
ปลั๊กไฟฟ้า (Receptacle)
งานระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical System)
อุปกรณ์ปรับคุณภาพไฟฟ้า (Power Conditioning Equipment)

## Slide 18
คำนิยามเพื่อพิจารณาและตัอย่าง Omniclass Table 23 Level 1
23-37 Information and Communication Specific Products and Equipment
ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ช่วยในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างหนึ่งหน่วยงานหรือมากกว่า
อุปกรณ์ใช้งานสำหรับงานสื่อสาร (Communication Wireways, CableTray, Rack)
ลำโพง (Speaker)
ไมโครโฟน (Microphone)
จอภาพวิดีโอ (Monitoring)
ผลิตภัณฑ์ภาพ/เสียง (Audio/Visual)
อุปกรณ์ไอทีต่างๆ (IT equipment)

## Slide 19
คำนิยามเพื่อพิจารณาและตัอย่าง Omniclass Table 23 Level 1
23-39 Utility and Transportation Products
ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ใช้ในการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและอุปกรณ์เฉพาะสำหรับการขนส่ง
อุปกรณ์บำบัดน้ำ (Water treatment equipment)
ควบคุมการไหลของน้ำ (Water flow controls)
อู่ลอย (Floating docks)
ท่อระบายน้ำ (Culverts)
อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมถนน (Roadway monitor and Control)
**งานถนน ทางเท้า ทางเดิน ให้ใช้ 23-11 Site Product